Фильтрующие элементы для жидкости и газов

Маркировка: ЭФП-ХХХ-L(G)/YYY-H-А/К

ЭФП - Элемент Фильтрующий Патронный

XXX - Цифровое обозначение механизма фильтрации и материала

L - среда применения жидкость (G - среда применения газ)/ YYY - рейтинг фильтрации (от 0.1 до 1000 мкм)                   H - высота элемента в мм: 45, 90, 125, 250, 500, 750, 1000;

А - код концевого исполнения - К - код уплотнительного материала

| Торговая марка | Рейтинг, мкм | Высота, мм | Маркировка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубинные |
| "ЭКОПЛАСТ-F" и "ЭКОПЛАСТ-F-G" | 0,2 | 45 | ЭФП-100-L(G)/0,2-45-R | Минипатроны глубинного типа из политетрафторэтилена (фторопласта Ф-4) технической марки ЭФП-100-L(G)… Высота фильтроэлементов 45, 90, 125 мм, исполнение деталий R, RR |
|  | 0,2 | 125 | ЭФП-100-L(G)/0,2-125-R |  |
|  | 0,5 | 125 | ЭФП-100-L(G)/0,5-125-R |  |
|  | 1 | 125 | ЭФП-100-L(G)/1-125-R |  |
|  | 3 | 125 | ЭФП-100-L(G)/3-125-R |  |
|  | 5 | 125 | ЭФП-100-L(G)/5-125-R |  |
|  | 0,2 | 250 | ЭФП-100-L(G)/0,2-250-R (RR) | Патронные фильтрующие элементы глубинного типа из политетрафторэтилена (фторопласта Ф-4) технической марки ЭФП-100-L(G)… Высота фильтроэлементов 250 мм, исполнение деталий R, RR. Элементы другой высоты, кратной 250 мм получаются соединением через переходник 3/4" |
|  | 0,5 | 250 | ЭФП-100-L(G)/0,5-250-R (RR) |  |
|  | 1 | 250 | ЭФП-100-L(G)/1-250-R (RR) |  |
|  | 3 | 250 | ЭФП-100-L(G)/3-250-R (RR) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-100-L(G)/5-250-R (RR) |  |
|  | 10 | 250 | ЭФП-100-L(G)/10-250-R (RR) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-100-L(G)/20-250-R (RR) |  |
| "ЭКОПЛАСТ-PE-L и ЭКОПЛАСТ-PE-G" | 10 | 90 | ЭФП-101-L(G)/10-90-R (RR) | Минипатроны глубинного типа из сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ. Высота фильтроэлементов 90,125 мм., исполнение R, RR |
|  | 20 | 90 | ЭФП-101-L(G)/20-90-R (RR) |  |
|  | 50 | 90 | ЭФП-101-L(G)/50-90-R (RR) |  |
|  | 1 | 125 | ЭФП-101-L(G)/1-125-R (RR) |  |
|  | 2 | 125 | ЭФП-101-L(G)/2-125-R (RR) |  |
|  | 5 | 125 | ЭФП-101-L(G)/5-125-R (RR) |  |
|  | 10 | 125 | ЭФП-101-L(G)/10-125-R (RR) |  |

| Торговая марка | Рейтинг, мкм | Высота, мм | Маркировка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубинные |
| "ЭКОПЛАСТ-PE-L и ЭКОПЛАСТ-PE-G" | 1 | 250 | ЭФП-101-L(G)/1-250-А0 (A7, F0, F1, R, RR) | Патронный фильтрующие элементы глубинного типа из сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750, 1000мм, исполнение R, RR, A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 2 | 250 | ЭФП-101-L(G)/2-250-А0 (A7, F0, F1, R, RR) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-101-L(G)/5-250-А0 (A7, F0, F1, R, RR) |  |
|  | 10 | 250 | ЭФП-101-L(G)/10-250-А0 (A7, F0, F1, R, RR) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-101-L(G)/20-250-А0 (A7, F0, F1, R, RR) |  |
|  | 50 | 250 | ЭФП-101-L(G)/50-250-А0 (A7, F0, F1, R, RR) |  |
| "ЭКОПЛАСТ-PP" | 1 | 250 | ЭФП-103-L(G)/1-250-А0 (A7, F, R1) | Патронные фильтрующие элементы глубинного типа из полипропилена. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750, 1000 мм, исполнение A0, А7, F, R1.Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 5 | 250 | ЭФП-103-L(G)/5-250-А0 (A7, F, R1) |  |
|  | 10 | 250 | ЭФП-103-L(G)/10-250-А0 (A7, F, R1) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-103-L(G)/20-250-А0 (A7, F, R1) |  |
|  | 50 | 250 | ЭФП-103-L(G)/50-250-А0 (A7, F, R1) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-103-L(G)/5-250-115/30 |  |
| "ЭКОПЛАСТ-ФЭП-F" | 1 | 205 | ЭФП-110-L(G)/1-205-152/130 | Глубинные фильтрующие элементы из политетрафторэтилена (фторопласта-Ф4) технической марки ЭФП-110-L(G)…. Высота фильтроэлементов 205 мм, с внешним/внутренним диаметром 152/130 мм и 116/94 мм, высота фильтроэлементов 220 мм, с внешним/внутренним диаметром 75/50 мм. |
|  | 5 | 205 | ЭФП-110-L(G)/5-205-152/130 |  |
|  | 10 | 205 | ЭФП-110-L(G)/10-205-152/130 |  |
|  | 20 | 205 | ЭФП-110-L(G)/20-205-152/130 |  |
|  | 5 | 205 | ЭФП-110-L(G)/5-205-116/94 |  |
|  | 5 | 220 | ЭФП-110-L(G)/5-220-75/50 |  |
|  | 5 | 282 | ЭФП-110-L(G)/5-282-118/85 |  |
| Фильтрующие элементы ГОФРИРОВАННЫЕ |
| Пленочные |
| "ЭКОПЛЕН-F и ЭКОПЛЕН-F-G" | 0,2 | 125 | ЭФП-400-G/0,2-125-А0 (A7, F0, F1) | Гофрированные пленочные фильтрующие элементы на основе пористой пленки из политетрафторэтилена (фторопласта-Ф4) Высота фильтроэлементов 125, 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 0,5 | 125 | ЭФП-400-L(G)/0,5-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 1 | 125 | ЭФП-400-L(G)/1-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 2 | 125 | ЭФП-400-L(G)/2-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 125 | ЭФП-400-L(G)/5-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 0,2 | 250 | ЭФП-400-G/0,2-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 0,5 | 250 | ЭФП-400-L(G)/0,5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 1 | 250 | ЭФП-400-L(G)/1-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 2 | 250 | ЭФП-400-L(G)/2-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-400-L(G)/5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
| Торговая марка | Рейтинг, мкм | Высота, мм | Маркировка | Описание |
| Пленочные |
| "ЭКОПЛЕН PE" | 5 | 125 | ЭФП-401-L(G)/5-125-А0 (A7, F0, F1) | Гофрированные пленочные фильтрующие элементы на основе пористой пленки из СВМП Высота фильтроэлементов 125, 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 10 | 125 | ЭФП-401-L(G)/10-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 20 | 125 | ЭФП-401-L(G)/20-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-401-L(G)/5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 10 | 250 | ЭФП-401-L(G)/10-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-401-L(G)/20-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
| "ЭКОПЛЕН-РР" | 0,5 | 125 | ЭФП-403-L/0,5-125-А0 (A7, F0, F1) | Патронный фильтрующий элемент с гофрированной пористой полипропиленовой пленкой в полипропиленовом каркасе. Высота фильтроэлементов 125, 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 1 | 125 | ЭФП-403-L/1-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 2 | 125 | ЭФП-403-L/2-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 125 | ЭФП-403-L/5-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 10 | 125 | ЭФП-403-L/10-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 20 | 125 | ЭФП-403-L/20-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 0,5 | 250 | ЭФП-403-L/0,5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 1 | 250 | ЭФП-403-L/1-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 2 | 250 | ЭФП-403-L/2-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-403-L/5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 10 | 250 | ЭФП-403-L/10-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-403-L/20-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
| "ЭКОСТЕК" | 0,5 | 125 | ЭФП-404-L/0,5-125-А0 (A7, F0, F1) | Гофрированные пленочные фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 0,8 | 125 | ЭФП-404-L/0,8-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 1 | 125 | ЭФП-404-L/1-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 2 | 125 | ЭФП-404-L/2-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 125 | ЭФП-404-L/5-125-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 0,5 | 250 | ЭФП-404-L/0,5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 0,8 | 250 | ЭФП-404-L/0,8-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 1 | 250 | ЭФП-404-L/1-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 2 | 250 | ЭФП-404-L/2-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 250 | ЭФП-404-L/5-250-А0 (A7, F0, F1) |  |
| Торговая марка | Рейтинг, мкм | Высота, мм | Маркировка | Описание |
| Мембранные |
| "ЭКОПОР -F42-L" | 0,2 | 125 | ЭФП-515-L/0,2-125-А0 (А7, F0, F1) | Гофрированные фильтрующие элементы на основе на снове гидрофильной мембраны из фторопласта-42 Высота фильтроэлементов 125, 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 0,45 | 125 | ЭФП-515-L/0,45-125-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,65 | 125 | ЭФП-515-L/0,65-125-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,2 | 250 | ЭФП-515-L/0,2-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,45 | 250 | ЭФП-515-L/0,45-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,65 | 250 | ЭФП-515-L/0,65-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
| "ЭКОПОР -PES-L" | 0,2 | 125 | ЭФП-555-L/0,2-125-А0 (А7, F0, F1) | Мембранные фильтрующие элементы на основе на снове гидрофильной мембраны из полиэфирсульфона. Высота фильтроэлементов 125, 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 0,45 | 125 | ЭФП-555-L/0,45-125-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,65 | 125 | ЭФП-555-L/0,65-125-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,2 | 250 | ЭФП-555-L/0,2-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,45 | 250 | ЭФП-555-L/0,45-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 0,65 | 250 | ЭФП-555-L/0,65-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
| ROKI -TECHNO | 0,5 | 500 | 500L-PEH-005 S0 (S7) | Фильтрующие элементы фирмы ROKI (Япония) на основе на снове стекловолокна (PEH) (0,5, 0,8 мкм)и гидрофильной мембраны из полиэфирсульфона (CES) с рейтингами 0,2, 0,5, 0,6 мкм. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750мм, исполнение S0, S7. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм. |
|  | 0,8 | 500 | 500L-PEH-008 S0 (S7) |  |
|  | 0,2 | 500 | 500L-CES-002 S0 (S7) |  |
|  | 0,5 | 500 | 500L-CES-005 S0 (S7) |  |
|  | 0,6 | 500 | 500L-CES-006 S0 (S7) |  |
| Карманные фильтрующие элементы |
| "ЭКОПЛЕН-РЕ-К" | 5 | 250 | ЭФП-701-L/5-250-А7 | Карманные фильтрующие элементы на основе пористой пленки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750, 1000мм, исполнение А7. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм |
|  | 10 | 250 | ЭФП-701-L/10-250-А7 |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-701-L/20-250-А7 |  |

| Торговая марка | Рейтинг, мкм | Высота, мм | Маркировка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетчатые фильтрующие элементы |
| "ЭКОСТИЛ" | 5 | 250 | ЭФП-202-L(G)/5-250-А0 (А7, F0, F1) | Сетчатые фильтрующие элементы на основе сетки из нержавеющей стали на каркасе из полипропилена. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм |
|  | 10 | 250 | ЭФП-202-L(G)/10-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-202-L(G)/20-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 40 | 250 | ЭФП-202-L(G)/40-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 70 | 250 | ЭФП-202-L(G)/70-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
| "ЭКОСТИЛ" | 5 | 250 | ЭФП-222-L(G)/5-250-А0 (А7, F0, F1) | Сетчатые фильтрующие элементы на основе сетки из нержавеющей стали на каркасе из перфорированного НС-листа. Полностью сварная конструкция. Высота фильтроэлементов 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм |
|  | 10 | 250 | ЭФП-222-L(G)/10-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 20 | 250 | ЭФП-222-L(G)/20-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 40 | 250 | ЭФП-222-L(G)/40-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 70 | 250 | ЭФП-222-L(G)/70-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  | 5 | 750 | ЭФП-222-G/5-750-150-F0 |  |
| Сорбирующие фильтрующие элементы |
| ЭКОСОРБ-L |  | 250 | ЭФП-312-L(G)/S0-250-А0 (А7, F0, F1) | Сорбционно-фильтрующие элементы на основе гранулированного активного угля технической марки ЭФП-312-L(G)/S0 (Ag - 0), ЭФП-312-L(G)/S1 (Ag - 0,05) и ЭФП-312-L(G)/S2 (Ag - 0,4) коммерческой марки ЭКОСОРБ, ЭКОСОРБ-1 и ЭКОСОРБ-2. Высота фильтро-элементов 250, 500, 750, 1000мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм |
|  |  | 250 | ЭФП-312-L(G)/S1-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
|  |  | 250 | ЭФП-312-L(G)/S2-250-А0 (А7, F0, F1) |  |
| ЭКО-ВК |  | 250 | ЭФП-812-L-250-А0 (А7, F0, F1) | Катионообменные колонки для предотвращения металлических (кальциевых) помутнений в напитках. Высота элементов 250, 500, 750, 1000 мм, исполнение A0, А7, F0, F1. Стоимость элементов другой высоты кратна стоимости элемента высотой 250 мм |